# NOVITA’ NEL SETTORE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO

# PHONEWELL

GODETEVI IL SILENZIO

Novità dedicata al benessere in casa Harobau (www.harobau.it).

L’azienda assume il ruolo di rivenditore esclusivo di un prodotto singolare, assoluta new entry sul mercato italiano.

Phonewell, che nasce in Baviera, è un pannello anticalpestio particolarmente indicato per l’isolamento acustico (rumori aerei e rumori impattivi).

Si tratta di un prodotto adatto all’installazione sul tetto, sui pavimenti, sulle pareti e anche sui soffitti.

Il pannello isolante ha due spessori di 15 mm e 10 mm e un peso unitario pari a 18 kg/m².

Dal pannello preformato di dimensioni 1070 x 800 mm si ricava una superficie di 0,86 m².

La struttura in cartone, come avviene per il compensato, è composta da strati incrociati ed incollati.

Phonewell è composto da pura sabbia di quarzo bruciata e quindi da una massa pesante in forma sciolta.

Solo una massa di questo tipo, in combinazione con materiali di riempimento leggeri, può assicurare un isolamento termico ed acustico tanto elevato. Questa combinazione, protetta da brevetto, rappresenta la chiave per raggiungere un comfort abitativo prima impensabile.

L’isolamento acustico raggiunto è davvero superiore a quanto consentito da altre tipologie di isolanti, mentre il calore viene imprigionato all’interno e ridistribuito in maniera uniforme sull’intera superficie.

La struttura portante del materiale di riempimento è costituita da cartone ondulato a tre strati resistente all’acqua ed incrociato. L’onda interna a “C” è inglobata, ambo i lati, da due onde di maggiori dimensioni dalla forma che ricorsa una “A”.

Sia per le onde esterne che per l’onda interna viene utilizzata la speciale pasta di riempimento di sabbia di quarzo, pensata per rilevare ed eliminare l’intero spettro di frequenza del suono.

In sostanza il suono si troverà di fronte una barriera costituita da sette strati di cartone e sei strati di sabbia compressa.

Phonewell è quindi un massetto a secco biologico e resistente.

Essendo composto da legno e sabbia di quarzo, il massetto Phonewell risulta essere un sistema a diffusione aperta.

A differenza dei tradizionali massetti a secco o ad acqua, Phonewell è un pannello biologico capace di creare il miglior comfort abitativo.

A riprova della natura biologica del pannello ci sono gli elementi costituivi dello stesso: il cartone impiegato è il medesimo che si utilizza per gli imballaggi dei prodotti alimentari e la sabbia, a sua volta, viene impiegata in processi di purificazione dell’acqua potabile.

Di conseguenza Phonewell è un prodotto completamente biodegradabile e non richiede alcun tipo di smaltimento speciale.

Le consistenti sollecitazioni di tensione e compressione che possono crearsi a causa dell’elevato sbalzo termico tra ambiente esterno ed interno vengono risolte da Phonewell: esso infatti è un sistema flessibile e resistente allo schiacciamento, capace di compensare ogni tipo di pressione.

Velocità ed economicità sono tratti che contraddistinguono la posa di questo isolante.

Poiché, a differenza dei massetti a secco tradizionali, Phonewell non necessita di strisce di isolamento sui bordi, la posa diventa semplice ed assolutamente meno dispendiosa. Inoltre, proprio perché non sussiste alcuna necessità di utilizzare viti o colle per i pannelli si elimina la problematica dei ponti acustici.

I pannelli Phonewell vengono posati fin a ridosso delle pareti ragion per cui il materiale di riempimento sciolto non trasmette le onde acustiche.

Durante la classica posa di un massetto ad acqua vengono utilizzati tra i 2.000 e i 2.500 litri d’acqua ogni 100 m². Numerosi studi hanno dimostrato che occorrono anni perché quest’acqua evapori completamente, con annessi rischi per la struttura stessa dell’edificio.

La posa è davvero semplice ed immediata.

Sul pavimento: la tecnica di posa dei pannelli Phonewell richiede solo una disposizione sfalsata, basta cominciare da un angolo della stanza e poi procedere con gli altri pannelli.

Su pareti massive: basta utilizzare una colla per piastrelle per fissare i pannelli.

Su costruzioni in legno, tetti, pareti e soffitti: il pannello viene fissato con viti da legno con rondella.

Phonewell, vantaggi nell’isolamento:

- anticalpestio

- isolante acustico

- elevata resistenza alla pressione (35 N/mm²)

- favorisce la diffusione

- rende il pavimento più caldo

- biologicamente puro

- inodore

- adatto ad ambienti frequentati da chi ha problemi di allergie

- non utilizza alcuna sostanza nociva

Phonewell, vantaggi nella posa:

- solo 15 mm o 10 mm di altezza

- veloce da posare

- non richiede elementi di raccordo aggiuntivi

- immediatamente calpestabile

- non richiede tempi di asciugatura

- non sporca

- di facile lavorazione

SCHEDA TECNICA PHONEWELL

Descrizione	Valore

Lunghezza x Larghezza	1070 x 800 mm

Spessore	15 mm

Superficie 	0,86 m²

Peso	15,40 kg

Peso / m²	18,00 kg

Dati tecnici generali

Miglioramento del rumore da calpestio (LW)	ΔL’nw = 33,8 dB

Miglioramento dell’ isolamento acustico aereo	ΔR’w = 15 dB

Categoria ignifuga  (secondo DIN 4102)	B2

Conduttività del calore  (secondo DIN 52612)	0,17 W / (m K)

Carichi utili  (secondo DIN 1055, edizione 2002)	5,0 kN / m²

Carico di rottura alla torsione  (secondo DIN EN 520)	2107 N   long.

2123 N   trasv.

Resistenza alla trazione  (secondo DIN EN 520)	17,5 N/mm²  long.

17,6 N/mm²  trasv.

Settori di applicazione

- coperture inclinate

- pareti

- solai

- pavimento

Harobau srl

via dell’Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ)

tel. 0471 818 125 • fax 0471 818 708

www.harobau.it • info@harobau.it

Ufficio stampa Harobau

Eleonora Negri

Prima&Goodwill
relazioni editoriali ed eventi
Via Enrico Fermi 11/A

37135 VR
tel. 045 8204222

fax 045 8204348

eleonora.negri@goodwill.it